ШКОЛЬНЫЙ ТЕЛЕЦЕНТР

Телецентры на базе образовательных учреждений давно перестали быть диковинкой. Сегодня можно купить все необходимое оборудование для создания телестудии. Но как быть, если школа не располагает нужной суммой, а спонсоров найти не удается? Попробуйте сделать школьное телевидение собственными руками. Прежде всего, потребуется видеокамера. На первых порах можно обойтись не очень дорогой. Чтобы транслировать созданные вами программы в кабинеты необходимо установить телевизоры. Мне кажется, что в настоящее время они имеются в каждой школе. Для передачи телесигнала потребуется коаксиальный кабель, DVD-плеер, видеомагнитофон, разветвители сигнала (см. схему). Принцип работы такой схемы достаточно прост: DVD-плеер является источником цифрового видео. Сигнал с него подается на вход видеомагнитофона, который преобразует его в аналоговую форму и одновременно усиливает. К выходу через разветвители присоединяют нужное количество телевизионных приемников. Если планируется установить достаточно большое количество точек или кабель необходимо проложить на большое расстояние, то сигнал будет затухать. Чтобы этого избежать, можно использовать активные разветвители, включить в сеть магистральный усилитель,  или еще один видеомагнитофон: он будет выполнять роль усилителя аналоговых сигналов. Вот и все. Удачных вам телепрограмм.

# Text boxes

DVD-плеер

Видеомагнитофон

Телевизор

Разветвители

Телевизор

Телевизор